Приложение № 1 к договору № ___________от ____________202__г.

заключенного между ____________________________ и ООО «Альянс Е»,

Перечень работ  на техническое обслуживание самоходного штабелера ______________:

| Выполняемые воздействия | ТО 2* | ТО 3** |
| --- | --- | --- |
| Проверка и обслуживание АКБ (уровень и плотность электролита, крепление соединений к выводам полюсов, очистка от загрязнений) | I | O |
| Проверка состояния штепсельных соединений, электропроводки | I | I |
| Проверка и обслуживание концевых выключателей, контакторов | O | O |
| Проверка и протяжка электродвигателя подъема | I,T | I,T |
| Проверка состояния и функционирования измерительных приборов, приборов световой и звуковой сигнализации | I | I |
| Проверка состояния и протяжка колес | I,T | I,T |
| Проверка всех элементов гидравлической системы на герметичность соединений, проверка уровня масла | I | I |
| Проверка и протяжка крепления гидроцилиндров и гидрораспределителей | I | T |
| Проверка и регулировка натяжения цепей грузоподъемника | I,A | I,A |
| Визуальный контроль мачты и вил на дефекты металлоконструкций | I | I |
| Общая работоспособность механизма | I | I |
| Направляющие мачты и вил | L | L |
| Рабочая жидкость гидросистемы |  | R |
| Всего: | 6200 | 9500 |

ОБОЗНАЧЕНИЯ:

I - Проверить (при необходимости смазать, отремонтировать или заменить).

L - Смазать.

R - Заменить.

А - Отрегулировать.

O – Обслужить.

Т - Затянуть

ПРИМЕЧАНИЕ:

*  - периодичность выполнения операций входящих в ТО2 – 3-6 месяца;

** - периодичность выполнения операций входящих в ТО3 – 12 месяцев.

**** - Исполнитель вправе изменить стоимость работ.

***** - Стоимость выезда в пределах города составляет 1000р.

От   Исполнителя:                                                                                           	 От  Заказчика:

Директор  ООО «Альянс Е»		                                                          _____________________________

___________________ Антропова Е.В.                                                               ________________  _____________

М.П.                                                                                                                        М.П.